DODATEK 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący „Remontu oraz malowania pomieszczeń korytarza II piętra oraz Sali Malinowej na I piętrze budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 282-3/20

Spis treści

  - Nazwa zadania

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Prace towarzyszące

  - Informacje o terenie budowy

    - Organizacja robót budowlanych.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

    - Ochrona przeciwpożarowa.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

    - Rodzaj zastosowanych materiałów.

    - Spis materiałów.

    - Źródła uzyskania materiałów.

    - Przechowywanie i składowanie.

    - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

    - Ogólne zasady wykonania robót.

    - Kontrola jakości robót:

        - zasady kontroli jakości robót,

        - certyfikaty i deklaracje.

    - Opis sposobu odbioru robót oraz wymagania dotyczące obmiaru:

        - odbiór robót,

        - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

        - odbiór częściowy,

        - odbiór ostateczny robót,

        - dokumenty do odbioru ostatecznego,

        - odbiór pogwarancyjny.

- Obmiary robót.

- Opis sposobów rozliczania prac.

- NAZWA ZADANIA:

„Remont oraz malowanie pomieszczeń korytarza II piętra oraz Sali Malinowej na I piętrze budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.”

- PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres prac opisany w niniejszej specyfikacji obejmuje :

- Prace remontowo-budowlane dotyczące korytarza II piętra budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej ul.Wzgórze16 zgodnie z załączonym przedmiarem

- Prace remontowo budowlane dotyczące prac malarskich  w Sali Malinowej ( 39m2) będącej ekspozycją stałą –kalkulacja własna Oferenta

- usunięcie starych warstw farby

- naprawa pęknięć na ścianach i sufitach

- gruntowanie i nałożenie warstwy szpachlowej wyrównawczej

- malowanie pomieszczenia

- PRACE TOWARZYSZĄCE

Należy uwzględnić iż:

  - Istniejące okablowanie  dotyczące instalacji alarmowej ppoż.  oraz  antywłamaniowej i telefonicznej są sprawne i nie mogą ulec uszkodzeniu. Wszystkie pozostałe zbędne okablowania powinny zostać usunięte.

  - W trakcie prac należy uwzględnić konieczność zapewnienia normalnego funkcjonowania Muzeum to jest dostęp do poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń budynku.

  - Budynek jest objęty całodobową ochroną fizyczną i elektroniczną.

  - Wspólny słownik zamówień CPV

45453000-7 ( roboty remontowe i renowacyjne)

- INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

  - Organizacja robót budowlanych

      - Teren budowy – II piętro budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 16 dostęp utrudniony (jedna klatka schodowa, winda do transportu osobowego)

Korytarz stanowi ciąg komunikacyjny zapewniający dostęp do magazynów i pracowni naukowych ( brak możliwości czasowego wyłączenia z użytkowania), podwyższony rygor ochrony przeciwpożarowej, ochrona elektroniczna antywłamaniowa, całodobowa ochrona fizyczna.

Sala Malinowa I piętro budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej ul. Wzgórze16 sala ekspozycyjna będąca elementem ciągu ekspozycji stałej dostęp przez inne pomieszczenia ekspozycyjne udostępnione dla zwiedzających

b) Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie i wokół terenu budowy.

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Dojazd do budynku Muzeum Historycznego ul. Wzgórze16 zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego ograniczony do 3.5t.

Możliwy dojazd do sieni północnej od strony pl. Chrobrego.

Dojazd od strony dziedzińca południowego ograniczony placem budowy ( remont kaplicy zamkowej prowadzony przez Przedsiębiorstwo budowlane KONIOR tel. 322539829

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

    - W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

c) Wykonawca zachowa wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

  - Ochrona przeciwpożarowa

      - Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,

      - Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,

      - Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

      - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót przez personel Wykonawcy.

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia

      - materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami,

      - wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa do-puszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania,

      - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej,

      - jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Rodzaj zastosowanych materiałów.

Zamawiający oczekuje zastosowania materiałów wysokiej jakości przeznaczonych do stosowania w obiektach zabytkowych.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów:

      - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektorowi Nadzoru

      - Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca zastosuje sprzęt, maszyny i urządzenia według swojego uznania zgodnie z wymogami technologicznymi dotyczącymi zastosowanych materiałów.

  - Ogólne zasady wykonania robót:

      - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z założonym harmonogramem oraz ST,

      - sposób prowadzenia prac będzie zgodny z reżimem technologicznym wynika-jącym z zastosowanych materiałów.

  - Kontrola jakości robót:

      - zasady kontroli jakości robót:

- celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli materiałów

b) certyfikaty i deklaracje

- Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

* certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność   z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

* deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

* inne materiały, dla których nie ustalono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją i spełniają wymogi ST,

- w przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające      w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

- Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone

  - Opis sposobu odbioru robót oraz wymagania dotyczące obmiaru

a) odbiór robót

- w zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

* odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

* odbiorowi częściowemu,

* odbiorowi ostatecznemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu,

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót,

- odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru

- gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca  z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru

- odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu       3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,

- jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST  i uprzednimi ustaleniami.

c) odbiór częściowy

- odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót,

- odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót,

- odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru

d) odbiór ostateczny robót

- odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót        w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości,

- całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,

- odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Prze-targowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót,

- odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST,

- w toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych,

- w przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzu-pełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności         i ustala nowy termin odbioru ostatecznego,

- w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót           w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Przetargowych.

e) dokumenty do odbioru ostatecznego

- podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

* Dokumentację powykonawczą techniczną z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Inwestycji,

* Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze ST,

- w przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania doku-mentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót,

-wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego,

- termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

f) odbiór pogwarancyjny

- odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usu-nięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

  - Obmiary robót

      - jednostka obmiaru 1m2 (metr kwadratowy),

      - odbiór robót

- odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej:

* wykaz usterek z podaniem możliwości i terminu ich usunięcia,

* stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

  - Opis sposobów rozliczania prac

Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia fakturami częściowymi potwierdzonymi protokołem odbioru częściowego oraz kosztorysem części wykona-nych prac lub fakturami częściowymi wystawianymi na podstawie miesięcznego zestawienia wykonanych prac, zaakceptowanego co do zakresu i kwoty przez Inspektorów Nadzoru i Inwestora.